Технический райдер

Ярославской Государственной Филармонии

Сцена.

Зеркало сцены – 10.8 - 5.5м

Глубина сцены – 8.3м (в том числе глубина авансцены 5.1м)

Штанкеты (3шт) – длина 11.4м,грузоподъемность – до 100кг

Высота от планшета до штанкета – 6.2м

Софиты (2шт)

Световые Ложи (2шт)

Красно- коричневая (терракота) одежда сцены.

Свет.

1.1-софит:- Светильники заливного света КГ-500 в количестве 5 штук.

2.2-софит:- Светильники заливного света 4-х камерные в количестве 5 штук.

3.Галлерея-Светильники заливного света КГ-500 слева и справа по 1 шт.

4.Ложи - Светильники заливного света КГ-500 по 1шт на каждой ложе.

Ложи - Светильники заливного света КГ-1000 по 2шт на каждой ложе.

Прожектора линзовые мощностью 500 ватт по 3 штуки.                                                                    
Прожектора линзовые мощностью 1000 ватт по 2 штуки

5.Ложи - Прожектора светодиодные мощностью 184 ватт по 3 штуки.

6.Выноса (балкон) По 3 линзовых прожектора мощностью 1000 ватт с каждой стороны.

7. Пульт-Maxim-L сигнал DMX 512 стандарт.

Начальник осветительного цеха – Степанов Георгий Владимирович

Тел. +79611557034

Мультимедиа

Мультимедийный проектор – Sanyo PLC-XM150L  6000lm

Видеокамеры в зале:

Рекордер Matrox Monarch HD

Объектив Panasonic 14-42 mm f/3.5-5.6 PZ

Объектив Panasonic 45-175 mm f/4.0-5.6 PZ

Камера Micro Studio Camera 4K	- 3шт

Панорамно-моторизованная головка KONOVA Smart Head M1 – 2шт

Пульт управления Basic головкой KONOVA Smart Head M1	- 2шт

Шаровая штативная головка (общий план)

Усилитель-распределитель SDI-сигнала Blackmagic Mini Converter - SDI Distribution

Комплект кабелей видео, аудио

Конвертор Micro Converter - SDI to HDMI

Звук.

Звукорежиссер +79036905122 Борис Додонов

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Портальная система в подвесе JBL VRX918SP – 2 шт., JBL VRX932LAP – 3 шт. (сторона) общая мощность 8250 Вт RMS | 1 |
| 2 | Front fill JBL PRX712 | 2 |
| 3 | Монитор сценический JBL PRX712 | 4 |
| 4 | Монитор сценический JBL ION 315 | 4 |
| 5 | Пульт микшерный цифровой Yamaxa QL5 | 1 |
| 6 | Мультикор Proel 24x8 | 1 |
| 7 | Ударная установка Mapex M | 1 |
| 8 | Стойкa для «железа» | 3 |
| 9 | Стул для барабанщика | 1 |
| 10 | Микрофон инструментальный Shure BETA 52 A | 1 |
| 11 | Микрофон вокальный Shure BETA 58 A | 3 |
| 12 | Микрофон вокальный Shure SM 58 | 5 |
| 13 | Микрофон инструментальный Shure SM 57 | 4 |
| 14 | Микрофон инструментальный AKG 1000 S | 9 |
| 15 | Микрофон инструментальный Sennheiser E906 | 1 |
| 16 | Микрофон вокальный конденсаторный AKG C 535 EB | 2 |
| 17 | Микрофон вокальный радио система головная Sennheiser EW 300 G3 c капсулем ME 3-EW | 8 |
| 18 | Микрофон вокальный радио система Sennheiser EW 100 G2 | 1 |
| 19 | Микрофон вокальный радио система Shure SLX 4 –SM 58 | 1 |
| 20 | Микрофон подвесной-хоровой конденсаторный Shure MX202 B\C (подвес стационарный) | 6 |
| 21 | Проигрователь Tascam MD 350 | 1 |
| 22 | Проигрователь Sony MDS JE 780 | 1 |
| 23 | Комбо усилитель басовый Hartke KickBack 15 | 1 |
| 24 | Комбо усилитель гитарный VOX (транзисторный 2х12”) | 1 |

25            Радиомикрофоны SHURE BETA 87   - 4 шт.

26          Микрофоны -  Sennheiser E614 Super-Cardioid Condenser -14 шт.

27         Микрофоны – Sennheiser  E904 – 4шт

28         Микрофон – Shure 91 – 1шт